FELEOM115/16发送SSAS警报操作步骤

- 打开报警器按钮盖。

- 按下报警按钮。此按钮带自锁，按下后可松开即可启动警报系统。

- 30秒后，开始发送船舶安全警报系统报告给第一个报警地址。

注意：如果误按了报警按钮，请在30秒内把按钮按出，以取消报警发送。对于FELCOM15显示器会出现“INF：SSAS UNIT activation has been canceled.”提示，FELCOM16主机“POWER”灯会闪30秒。

- 岸台会发送信息给你船。

- 重复步骤3、4可将警报发送给其它报警地址。

- 报警按钮保持按下，警报将重复发送。

- 在正常模式下，请按以下方式操作按钮：“关—开—关—开—关”按钮时间间隔不得超过3秒，可取消警报发送否则必须重操作。

- 进入管理员模式按出报警按钮，停止发送警报。

注意：如果警报发送没有取消就将电源关掉，下次开机时将继续重复警报发送。

烟台天晟电子科技有限公司(TEL:0535-6844936)

FELCOM15 SSAS测试操作步骤

一、进入管理员模式

1、按[F8] Setup。

2、选择“System setup” 按[Enter]。

3、选择“Command Window”按[Enter]。

4、输入ssas manager按[Enter]。

5、输入密码ship security alert (密码不显示，要注意是小写，空格不能省) 再按[Enter]。

6、显示“SSAS Manager Mode Enable”

7、按[ESC]退出。

二、报警按钮测试

- 按[F7]显示“Option”菜单。

- 按[7]（如果[7]是EGC接收功能，请按[6]）显示“Test”菜单。

- 按[4]选择“4.Distress/SSAS Button Test”。

- 选择“Yes”再按[Enter]。

- 打开1号报警器（安装于驾驶室）按钮盖。

- 按下报警器按钮。显示器显示“SSAS UNIT works correctly”,说明安保系统工作正常。

注：按钮按下30秒后，安保测试报告将被自动发送。如果不需要发送测试报告，请在３0秒内转到步骤8。

- 安保测试报告将发送到最后一个报警地址（1-5）。

- 按出1号报警器按钮。

注：测试2、3号报警器，重复6-8步骤。

- 按[Esc]两次停止测试。

- 检查所有报警按钮，确保为关闭状态。

- 盖上所有按钮盖。

三、安保测试报告发送

- 按[F5]打开“Reports”菜单。

- 按[4]选择“SSAS Report”菜单。

- 按[1]或[2]或[3]或[4]或[5]，选择一份安保报告。

- 设定要发测试报告目标地址的相关内容。

- 按[  ]选择“Status”再按[Enter]。

- 按[  ]选择“TEST”再按[Enter]。

- 按[Esc]显示更新窗口。

- 选择“YES”后，按[Enter]，开始发送测试报告发送。

- 按[Esc]两次返回等待发送显示，测试报告被发送后，“Status”自动转到“ON”状态。

- 关掉主机再开机，退出管理员模式。

注意1：在测试过程中，不会有真正的警报发出。

注意2：必须“Log in”后，进入管理员模式，才能进行测试。

烟台天晟电子科技有限公司(TEL:0535-6844936)

SSAS（FELCOM16）测试操作流程图

30秒

不（30秒内）

是（30秒后）

否

是

烟台天晟电子科技有限公司(TEL:0535-6844936)

FELCOM15 SSAS TEST OPERATION GUIDE

一、ENTER SSAS MANAGER MODE

1、PRESS [F8] TO DIAPALY“Setup”MENU。

2、SELECT“System setup”  PRESS [Enter]。

3、SELECT“Command Window”PRESS [Enter]。

4、ENTER ssas manager BY KEYBOARD ，PRESS [Enter]。

5、ENTER PASSWORD ship security alert  ，PRESS [Enter]。

6、DISPLAY“SSAS Manager Mode Enable” 。

7、PRESS [ESC]。

二、SSAS BUTTONS TEST

1、PRESS [F7] TO DIAPLAY“Option” MENU。

2、SELECT“Test” MENU，PRESS [Enter] 。

3、PRESS [4] TO SELECT“4.Distress/SSAS Button Test”。

4、SELECT“Yes”，PRESS [Enter]。

5、OPEN THE LIP OF NO.1 SSAS BUTTON。

6、PRESS IN THE BUTTON，DISPLAYS“SSAS UNIT works correctly” ,MEANS IT WORS NORMALLY。

- PRESS OUT THE BUTTON AND CLOSE THE LIP。

- DO AS ABOVE TO TEST THE NO.2 SSAS BUTTON。

三、SEND THE SSAS TEST REPORT

1、PRESS [F5] TO DISPLAY“Reports”MENU。

2、PRESS [4] TO SELECT“SSAS Report”MENU。

3、PRESS [1] OR [2] OR [3] OR [4] OR [5] TO SELECT AN ADDRESS WHICH YOU WANT TO SEND SSAS TEST REPORT ，EXCEPT “Real only”，AND THEN PRESS [Enter]。

- PRESS [  ] TO SELECT “Status”, PRESS [Enter]。

- PRESS[  ] TO SELECT “Test”，PRESS [Enter]。

- PRESS [Esc] TO DISPLAY “Update？”。

- SELECT“YES”，PRESS [Enter] TO BEGIN SENDING SSAS TEST REPORT。

- PRESS [Esc] TWICE TO ESCAPE TO NORMAL DISPLAY。

- TURN OFF AND ON THE UINT，TO NORMAL WORK MODE。

YANTAI TIANSHENG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

(TEL:0535-6844936)

# Text boxes

关闭主机电源

按下1号报警器按钮

打开主机电源

POWER,LOGIN和TX灯同时闪

发送SSAS测试报告吗？

TX灯闪，测试报告发送到最后一个报警地址

测试

成功吗？

POWER,LOGIN，TX和ERROR灯同时闪

按出1号报警器按钮

POWER,LOGIN，TX和POWER灯循环亮

按下2号报警器按钮

POWER,LOGIN和TX灯同时闪

测试报告发送（如1号）

按出2号报警器按钮

关闭主机再开机

ERROR灯快速闪